Ausschreibungstext

Verschiebeschutz „VERROL® - takete

Material:

RAL- codierter Farbton /Stahlsorte: cold rolled plate, Sondervergütung

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung min.10μ,

Pulverbeschichtung min. 80μ

Geeignet:

Für Pflaster und Platten aus:  Naturstein/ Betonwerkstein oder Pflasterklinker.

Tragschichten:

Für mineralische Oberbauschichten/ oder für eine gebundenen drainfähige Tragschicht.

Verlegung:

Lineare Verlegung

Anwendung:

Die zu erstellenden Verlegereihen mit Verschiebeschutz werden in der Wiederkehr durch die Planung bestimmt. Die Positionen der Schutzreihen, sind der Ausführungsplanung zu entnehmen.

Geänderte Positionierung sind anzuzeigen und abzustimmen.

Eigenmächtige Änderungen sind nicht zulässig!

Die Einzelanker in der Verlegereihe bilden zusammen ein Widerlager.

Gebundene Tragschichten erhalten einen Aufnahmeschlitz in ungebundene Tragschichten werden die Anker VERROL® - takete mittels Fäustel / Verlegehilfe eingebracht.

Durch den abschließenden Abrüttelvorgang der Platten-/ Pflasterfläche werden die Einzelanker im Oberbau fixiert .

Der detaillierte objektbezogene Einbau ist den technischen Unterlagen des Herstellers zu entnehmen.

„VERROL“  - komplett mit Spikes/ Bridge/ und Werkzeug, 25 St. je Verpackungseinheit

Stückzahl: ...................                                              Preis Stück : ……………….

Bemusterung

Dem AG ist eine Musterfläche mit den eingebauten VERROL® - takete zu erstellen.

Bei gleichwertigen Produkten ist ein technisches Muster dem AG vorzulegen. Eine Probefläche von min. 1 m2 mit der gewählten Verschiebesicherung ist zu erstellen.

Es sind Schutzrechte zu beachten.

Liefernachweis:

Meilenstein e.K.

Stormsweg 3

22085 Hamburg

Tel.: 040 2847 4817

info@meilenstein.net

www.verrol.de